Einfamilienhaus in Gießen: schlüsselfertige Holzhäuser von BECKER 360

Lichtdurchflutet und energieeffizient für eine 4-köpfige Familie

Wohnkomfort beginnt bei der Planung, die den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Der Systemanbieter BECKER 360 hat sich auf den Bau von individuell geplanten, energieeffizienten Häusern aus Holz spezialisiert – von der Planung bis zur Schlüsselübergabe alles aus einer Hand. In Gießen hat der Holzhaus- und Fensterspezialist ein Hauskonzept in Form eines lichtdurchfluteten Einfamilienhauses realisiert, das gleichzeitig eine moderne Architektur, einen niedrigen Energiebedarf und ein gesundes Wohnerlebnis bietet.

Neben der wohngesunden und energieeffizienten Bauweise war der Familie eine offene Architektur mit großen Fensterflächen wichtig. Entsprechend den Vorstellungen der Bauherren konzipierte die Architektin von BECKER 360 auf einem 636 m² großen Grundstück mit Südausrichtung ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit insgesamt 163 m² Wohnfläche.

Wenn man das Haus Gießen betritt, bemerkt man sofort den besonderen Wohnwert: Von der Haustür gleitet der Blick über Entree und Wohn-Esszimmer direkt in den nach Süden ausgerichteten Garten durch deckengleiche Hebeschiebetüren. Mit raumhohen 2,70 m und extrem schmalen und filigranen Rahmen bilden die Fenster eine lichtdurchflutete Atmosphäre inklusive schönem Ausblick auf die Terrasse und die an schließende Gartenfläche – eine perfekt Symbiose von Architektur und Umgebung. Die Deckenerhöhung um 20 cm auf 2,70 m gepaart mit den deckengleichen Fenstern und Hebeschiebetüren lässt den Wohn-Essbereich plus angegliederter Küche äußerst großzügig und hell erscheinen. Die SLIMLINE Holz-Alu-Fenster und -Hebeschiebetüren zeigen sich außen aus witterungsbeständigem Aluminium in Anthrazit und innen aus demselben Holz wie die Massivholzwände und -decken: In Fichte weiß lasiert wirken sie sehr wohnlich und nehmen sich gleichzeitig farblich vornehm zurück. Somit kommt das Echtholzparkett besonders zur Geltung.

Neben dem großzügigen Hauptraum – Wohnen, Essen und Kochen – befindet sich im EG außerdem ein Büro, das später auch als Schlafzimmer dienen kann, da im EG ein Duschbad eingeplant wurde. Der komfortable Hauswirtschaftsraum von 8,50 m² Größe ist inklusive Haustechnik ebenfalls im EG untergebracht. Dieser kann direkt von der Diele aus betreten werden. Im Eingangsbereich, der umfangreiche 9,25 m² misst, bietet eine großzügige Garderobenecke viel Platz für sämtliche Jacken und Schuhe der 4-köpfigen Familie.

Das Obergeschoss umfasst neben dem Elternschlafzimmer und einem Wannenbad mit großer, ebenerdiger Dusche und Doppelwaschtisch zwei Kinderzimmer, die mit jeweils 19,55 m² den Kindern selbst im jugendlichen Alter genügend Raum bieten. Die einläufig gerade Treppe, rechter Hand vom Eingang im UG, zieht als auffällige Sichtachse den Blick ins Obergeschoss. Am Ende der Treppe im OG öffnet sich Haus abermals komplett nach außen: Eine über die gesamte Breite des Flures platzierte Festverglasung lässt auch von hier aus viel Licht in das Haus strömen. Die Treppe mit Holzstufen führt das innenarchitektonische wohnliche Konzept mit viel Holz an Wänden, Decken und Böden fort. Damit die Holzwände und Decken leicht und hell wirken wie die gesamte Innenarchitektur, wurden sie mit einer entsprechenden Lasur auf Bienenwachs-Basis gestrichen.

Ein Maximum an Transparenz und Lichteinfall ergeben sich außerdem durch die absturzsichernden Glasbrüstungen der bodentiefen Kinderzimmerfenster. Die Glasbrüstungen zur Absturzsicherung sind vollständig im Fensterrahmen integriert. Damit bleibt der freie Blick nach draußen ganz ungehindert sowie die Gesamtoptik der Fassade völlig ungestört.

Zum nordseitigen Waldgrundstück wurde das Haus aus energetischen Gründen mit kleineren Fenstern ausgestattet. Für ein gesundes Raumklima und eine gute Energieeffizienz fiel die Wahl auf eine massive Holzwandbauweise mit mineralischem Außenputz. BECKER 360 führte die Außenwände und das Dach in einer hochwertigen Massivholzbauweise aus. Gedämmt wurde mit 20 cm Holzweichfaserdämmung. Die massiven Holzwände sind innen sichtbar und regulieren die Raumluftfeuchte. Die Decke ist ebenfalls aus Massivholz, balkenlos glatt und optisch zurückhaltend. Die Innenwände als Holzständerwände wurden final mit einem Streichputz weiß gestrichen. Diese Bauweise sorgt insgesamt für eine atmungsaktive und wärmebrückenfreie, luftdichte Gebäudehülle mit einem u-Wert von lediglich 0,17 W/m²K.

Dem Wunsch nach einer modernen Architektur entsprechend, erhielt das Haus weißen Putz am Hauptkörper mit antrazithfarbenen SLIMLINE Holz-Alu-Fenstern von BECKER 360. Antrazithfarbene Putzaktente und Jalousien und ein dazu passendes Dach fügen sich in das Farbkonzept ein.

Das Satteldach hat zusätzlich zur 20 cm dicken Zwischensparrendämmung eine 6 cm Aufdachdämmung und weist ebenfalls einen u-Wert von 0,17 W/m²K auf. Der Wärmebedarf des Hauses wird somit auf ein Minimum gesenkt. Bei der Auswahl der ökologischen Baustoffe für Konstruktion und Dämmung setzt BECKER 360 ausschließlich auf Holz aus heimischen Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft ein.

Für eine optimale Energieeffizienz wurde ein abgestimmtes Haustechnik-Konzept integriert. Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärme- und Feuchterückgewinnung garantiert ausgezeichnete Raumluftqualität zu jeder Tages- und Jahreszeit und reduziert zusätzlich den Heizwärmebedarf. Das Sicherheitskonzept mit erhöhtem Einbruchsschutz zeigt sich on Top mit einer Fingerprint-Abfrage an der Haustür.

Objektdaten:

Konzept: Einfamilienhaus für 4 Personen
Bauort: Gießen
Grundfläche: 11,45 m x 8,90 m
Erdgeschoss: 83,35 m²

Obergeschoss: 81,95 m2

Gesamt: 163,30 m2
Details: Überdachte Terrasse, Zentrale Lüftungsanlage mit Wärme- und Feuchterückgewinnung Hebe-Schiebe-Türen deckengleich (übergroß 2,70 m hoch). Im OG bodentiefe Fenster mit Absturzsicherung in Glas, integriert in Fensterrahmen. Einläufig gerade Treppe mit großer Festverglasung im Flur OG. Fingerprint für zusätzlich erhöhten Einbruchschutz an der Haustür.

Weitere Informationen für die Presse:

bm CONSULTING, Birgit Munz, Quodmicke 4, D-58809 Neuenrade

Tel: +49 – (0) 23 94-24 24 54, Fax: +49 – (0) 23 94-24 24 55

E-mail: munz@bm-consulting.net

Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.