SLIMLINE 2H Holzfenster von BECKER 360:

Schlanke Rahmenoptik und extrem witterungsbeständiges Holz

10 Jahre Garantie auf Lack oder Lasur

Bei den innovativen SLIMLINE Integralfenstern von BECKER 360 verschmelzen äußerer Fensterrahmen und innerer Flügelrahmen in der Außenansicht zu einer optischen Einheit mit extrem schlanker Rahmenoptik. Bisher nur als Holz-Alu-Fenster erhältlich, gibt es die SLIMLINE Integralfenster ab sofort auch als reine Holzfenster. Außen sorgt extrem witterungsbeständiges Holz wie Accoya® oder Oregon Pine für eine lange Lebensdauer. Auf die lasierenden oder deckenden Fensterbeschichtungen bietet BECKER 360 eine 10jährige Garantie. Die SLIMLINE 2H Holzfenster sind mit 2- oder 3-fach Verglasungen und optional integriertem Sonnenschutz erhältlich. uw-Werte bis zu 0,63 W/m²K machen sie passivhaustauglich. Weiterer Vorteil: Durch eine neuartige Zapfentechnologie verfügen die Eckverbindungen über äußerste Stabilität.

Mit verdeckt liegenden Flügel, Pfostenbreite ab 100 mm und Stulpbreite von 80 mm eröffnen die SLIMLINE 2H Holzfenster bei größtmöglichen Glasflächen und besten Wärmeschutzwerten neue architektonische Möglichkeiten in der Fenster- und Fassadengestaltung. Für die äußerste Lage der Fensterrahmen kommen besonders witterungsbeständige Holzarten wie Accoya® oder Oregon Pine zum Einsatz, die an Widerstandsfähigkeit, Maßhaltigkeit und Ästhetik es selbst mit den hochwertigsten, natürlichen Harthölzer aufnehmen. Im Innenbereich werden Hölzer wie Fichte, Kiefer, Lärche oder Eiche verwendet.

Accoya®-Holz stammt aus nachhaltigem Anbau und wird durch Acetylisierung witterungsbeständig und besonders maßhaltig. Mit der höchsten Dauerhaftigkeit der Klasse 1 ist Accoya® sogar dauerhafter als Teakholz und bietet mindestens 50 Jahre Haltbarkeit ohne Erdkontakt. Bei dem aus den USA stammendem Oregon-Pine handelt es sich um ein Nadelholz, das die höchste natürliche Dauerhaftigkeit aufweist. Auf Wunsch verwendet BECKER 360 auch andere dauerhafte Hölzer für den Außenrahmen der Fenster. So sind beispielsweise auch Eiche-Eiche Ausführungen realisierbar. Ob lasiert oder farblich individuell lackiert – mit einer 10Jahres Garantie auf Lack oder Lasur bieten die SLIMLINE 2H Holzfenster optimale Planungssicherheit und eine 10jährige Zeit ohne Sanierungsanstriche.

Ein weiterer Vorteil der neuen SLIMLINE 2H Holzfenster von BECKER 360 ist die innovative Eckverbindung, bei der die die Zapfen an einer Fensterkante direkt angefräst werden. Somit ist im Vergleich zur herkömmlichen Schlitz-Zapfenverbindung anstelle von zwei Leimstellen nur noch eine Leimstelle nötig. Der Vorteil der neuartigen Zapfentechnologie ist eine deutlich höhere Stabilität sowie ein optimierter und kostengünstiger Herstellungsprozess.

BECKER 360

+49 2982 9214-0

www.becker360.de

Weitere Informationen für die Presse:

bm CONSULTING, Birgit Munz, Quodmicke 4, D-58809 Neuenrade

Tel: +49 – (0) 23 94-24 24 54, Fax: +49 – (0) 23 94-24 24 55

E-mail: munz@bm-consulting.net

Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.